## Slide 1
画像処理の歴史とこれから
画像処理が「何を測り、どう物体を捉え、Physical AI時代にどう拡張されるか」を整理する
1
15分発表 / 社内勉強会
本日のメッセージ
・画像処理は、画像から物理量・状態量を取り出す技術 ・二値化・輪郭抽出などの従来処理は今でも重要 ・Physical AIでは、2D認識・3D幾何・センサ融合へ拡張 ・その実用例としてYOLOと社内事例を紹介
1
画像
2
特徴抽出
3
物体検出
4
行動へ
画像処理 → 物体検出 → 世界状態 → 判断・制御
ゴール
「YOLOすごい」で終わらず、画像処理が現場改善のどこに効くかを考える
参考URL: https://docs.opencv.org/ | https://docs.ultralytics.com/ | https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/
Notes: 導入。今回の軸はYOLO単体ではなく、画像処理が画像からどのような情報を取り出し、Physical AI時代にどう広がるかである。最後に身近な実用例としてYOLOを扱う。

## Slide 2
15分発表の流れ
前半で画像処理の役割を整理し、後半でYOLOと社内事例につなげる
2
1
画像処理とは何か
画像から物理量・状態量を取り出す
2
物体抽出の基本
二値化・輪郭抽出・ラベリング
3
技術の進化
ルールベース → 特徴量 → 深層学習 → 3D/融合
4
Physical AI時代の画像処理
従来処理は残り、世界状態の理解へ拡張
5
YOLOと社内事例
使いやすい物体検出の実用例として紹介
1
見る
2
理解
3
動く
本日の到達点
画像処理を「AIに置き換わる技術」ではなく、現場を定量化してAIにつなぐ入口として捉える
参考URL: https://docs.opencv.org/ | https://docs.ultralytics.com/
Notes: 15分の流れを提示。前半は画像処理の基礎と進化、後半はYOLOと実例。Physical AIの説明が主役ではなく、画像処理がどう重要かを整理する。

## Slide 3
画像処理は何を扱うのか
画像は「画素位置」と「画素値」の集合。そこから現場で使える量に変換する
3
入力：画像データ
画素位置 (u, v)
画素値：輝度 / RGB / HSV
カメラから直接得られるのは
「数値の配列」
画像処理
抽出・補正・計測
出力：物理量・状態量
位置
面積
長さ
角度
個数
速度
欠陥
姿勢
ポイント：画像処理は「画像を見る」ではなく、画像から現場で使える量を取り出す技術
参考URL: https://docs.opencv.org/ | https://docs.opencv.org/4.x/d4/dee/tutorial_optical_flow.html
Notes: 画像処理の最小単位は画素。画素値の配列から、位置、面積、長さ、個数、速度といった現場で使える量を取り出すことが本質である。

## Slide 4
物体抽出の基本：二値化・輪郭・ラベリング
昔から主流で、今でも固定条件の検査では非常に強い
4
1
元画像
2
二値化
3
ノイズ除去
4
輪郭抽出
5
物体として計測
従来処理が得意な条件
・カメラ・照明・背景を固定できる ・対象物の形状や色が決まっている ・高速・低コスト・説明可能な処理が必要
なぜ今でも使われるか
・学習データが不要 ・画素単位の精密な計測に強い ・不良解析・装置条件の説明がしやすい
古い技術ではなく、「条件を作れる現場」では今も主力の画像処理
参考URL: https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html | https://docs.opencv.org/4.x/d4/d73/tutorial_py_contours_begin.html
Notes: 二値化、ノイズ除去、輪郭抽出、ラベリングは製造業で今もよく使われる。AIに置き換わるのではなく、条件を作れるところでは最短の解になる。

## Slide 5
物体検出技術の進化と「人が行う前処理」
前処理は消えるのではなく、特徴設計からデータ設計・物理空間整合へ変わる
5
世代
特徴的な処理
人が行う必要がある前処理
次世代でなくなるか？
主な使い所
画素値
ルールベース
二値化 / 色抽出
Edge / Morphology
輪郭・ラベリング
照明設計、ROI設定
閾値、平滑化条件
面積・円形度などの判定条件
なくならない
固定条件では今も主力
有無判定
寸法・個数計測
特徴量
ベース
SIFT / HOG
Template / SVM
Sliding Window
特徴量の選択
スケール・方向正規化
窓サイズ・分類器条件
一部残る
特定用途で有効
既知形状認識
ルールとの併用
CNN
Two-stage
CNN特徴抽出
Region Proposal
候補領域→分類
Resize / Normalize
教師画像・BBox作成
Data Augmentation
前処理は減る
候補生成も学習化
高精度検出
精密な認識
YOLO
One-stage
Letterbox / Normalize
1回の推論で
位置・種類・信頼度
検出クラス定義
BBoxアノテーション
ばらつきを含むDataset
残る
PoCで使いやすい
複数物体検出
現場カメラ連携
Physical AI
3D/融合
Depth / Point Cloud
Tracking / Sensor Fusion
World State
カメラ校正、外部標定
時刻同期、座標系統一
Depth-LiDAR-Robot整合
むしろ重要化
物理空間整合へ移る
3D把持
予測・制御
人が特徴を作る
二値化・特徴量・閾値
人がデータを作る
教師画像・ラベル・評価
人が物理空間を合わせる
校正・同期・座標変換
参考URL: https://docs.opencv.org/ | https://arxiv.org/abs/1506.02640 | https://arxiv.org/abs/2005.12872
Notes: 物体検出の進化を、前処理の変化として説明する。従来は二値化、閾値、特徴量を人が作っていた。深層学習では特徴抽出はモデル内部に入り、人の仕事は教師データ設計へ移る。Physical AIでは画像を見やすくする前処理より、カメラ・Depth・LiDAR・ロボット座標を物理空間で一致させる前処理が重要になる。

## Slide 6
Physical AI時代に画像処理はどうなるか
置き換わるのではなく、知覚スタックの一部として拡張される
6
従来の画像処理
画像内の物体を抽出
位置・面積・個数を測る
Physical AIの知覚
World State
世界状態
何が・どこに・どう動き・どう操作できるか
結論
・2D物体検出は残る ・Depth・3D・動画に拡張 ・LiDAR・力覚・ロボット状態と融合 ・認識から予測・行動へ接続
画像処理は「物体を探す技術」から「実世界の状態をつくる知覚技術」へ広がる
参考URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/ | https://www.nvidia.com/en-us/ai/cosmos/
Notes: Physical AIは、現実世界を知覚し、推論し、行動するもの。画像処理はその入口として残るが、2Dだけではなく3D、時間、他センサ情報と統合され、世界状態を作る役割になる。

## Slide 7
進化方向①：2D認識は残り、他情報と連携する
実用システムでは、既存の画像処理＋センサ融合が中心になる
7
Camera
色・テクスチャ・意味
Depth / LiDAR
距離・3D形状
Encoder
ロボット姿勢
!
Force
接触・把持状態
Sensor Fusion
複数情報を同じ空間表現へ
World State
・物体の種類 ・2D/3D位置 ・姿勢・速度 ・空き空間・障害物 ・把持可能性
現場では「YOLOだけ」でも「3Dだけ」でもなく、目的に応じて組み合わせる
参考URL: https://research.nvidia.com/labs/toronto-ai/BEVFusion/ | https://docs.opencv.org/
Notes: 実用ではセンサー融合が重要。カメラは意味情報に強く、DepthやLiDARは距離や形状に強い。さらにロボットのエンコーダや力覚と統合して、世界状態を作る。

## Slide 8
進化方向②：2Dから3D・4Dへ
物体を見つけるだけでなく、空間構造・姿勢・動きを復元する
8
2D
Bounding Box
(u, v, w, h)
Depth
距離マップ
Zを推定
3D
Point Cloud / Pose
(X, Y, Z)
4D
Tracking / Motion
(X,Y,Z,t)
最近の代表技術
Depth Anything V2 / DUSt3R / VGGT など
用途
把持点推定、干渉回避、デジタルツイン、動作予測
参考URL: https://arxiv.org/abs/2406.09414 | https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Wang_DUSt3R_Geometric_3D_Vision_Made_Easy_CVPR_2024_paper.html | https://vgg-t.github.io/
Notes: 今後は2D検出だけでなく、Depthや3D再構築が重要になる。VGGTのように複数画像からカメラパラメータ、Depth、Point Map、トラックを推定する技術が出ている。

## Slide 9
進化方向③：認識から予測・行動へ
Physical AIでは「いま見えるもの」だけでなく「次に何が起きるか」が重要になる
9
Perception
見る
World State
状態化
Prediction
予測
Planning
計画
Action
行動
従来画像処理
画像 → 現在の物体・位置
Physical AI
動画・センサ → 世界状態 → 未来予測 → 行動候補 → 制御
参考URL: https://ai.meta.com/blog/v-jepa-2-world-model-benchmarks/ | https://www.nvidia.com/en-us/ai/cosmos/ | https://deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-brings-ai-into-the-physical-world/
Notes: Physical AIでは現在の認識だけでは不十分で、予測と行動につなげる必要がある。World ModelやVLAは、画像から行動までの距離を縮める技術として注目されている。

## Slide 10
Physical AIの知覚レイヤと期待される企業・組織
日本勢は2D検査、3Dビジョン、センサ融合、ロボット制御基盤で役割が大きい
10
層
役割
主な技術
期待される会社・組織（日本中心）
L1
2D認識
AI外観検査 / YOLO / SAM
ルール＋AIの併用
キーエンス、オムロン、PFN、NEC、Panasonic Connect
L2
動画・追跡
Tracking / Optical Flow
行動・状態の時系列化
NEC、Canon、Sony、PFN、Panasonic Connect
L3
3D幾何
Depth / Point Cloud
姿勢推定 / 3D Vision
Sony SSS、キーエンス、オムロン、Mujin、川崎重工
L4
センサ融合
Camera + LiDAR + Robot State
BEV / 座標統合
TIER IV、Woven by Toyota、DENSO、Honda R&D、SUBARU
L5
世界状態・行動
World Model / VLA
ロボット基盤・制御OS
Fujitsu×FANUC/YASKAWA/Kawasaki、Noetra+AIST、PFN×Toyota、RIKEN AIP
実用現場では L1〜L3 が先行し、L4〜L5 は自動運転・ロボット領域から拡大
※公開情報からの期待領域整理。採用・提携・優劣を示すものではない
参考URL: https://www.keyence.co.jp/products/vision/ | https://www.omron.com/global/en/news/2020/06/c0629.html | https://www.sony-semicon.com/ja/technology/ivs/index.html | https://tier4.co.jp/en/ | https://global.fujitsu/en-global/pr/news/2026/07/16-01 | https://www.softbank.jp/en/sbnews/entry/20260727_01
Notes: Physical AIの知覚レイヤごとに日本で活躍が期待される企業・組織を整理した。L1は既存の画像検査・AIビジョン、L2は動画解析、L3は3Dセンサ・3Dビジョン、L4は自動運転由来のセンサ融合、L5はWorld ModelやVLA、ロボット制御基盤。公開情報に基づく整理であり、各社の優劣や自社での採用を示すものではない。

## Slide 11
物体検出の実用例としてのYOLO
ここからは、使いやすい物体検出アルゴリズムの例としてYOLOを紹介する
11
従来画像処理
・明るさ・色・形の条件を人が設計 ・照明や角度が変わると調整が必要 ・説明性と速度は高い
YOLO
・画像全体を1回の推論で処理 ・物体の位置と種類を同時に出力 ・複数物体を同時検出しやすい
現場活用
・OK/NG判定 ・個数カウント ・安全監視 ・アラート化
YOLOは、Physical AI全体ではなく「2D物体検出を現場で試しやすくした技術」と位置づける
参考URL: https://arxiv.org/abs/1506.02640 | https://docs.ultralytics.com/
Notes: YOLOはPhysical AIそのものではない。2D物体検出を非常に使いやすくし、現場へのPoCをしやすくした技術として説明する。

## Slide 12
YOLOの原理：One-stage Detection
画像全体を一度に見て、位置・種類・信頼度を同時に予測する
12
1
入力画像
CNN特徴抽出
同時予測
x, y, w, h
confidence
class probability
検出結果
gear 0.92
bolt 0.89
Two-stage型
①物体候補を探す → ②候補を分類する
例：Faster R-CNN
One-stage型（YOLO）
画像から位置・クラスを一気に推定
高速処理に向く
参考URL: https://arxiv.org/abs/1506.02640 | https://arxiv.org/abs/1506.01497 | https://arxiv.org/abs/1512.02325
Notes: YOLOは物体候補生成と分類を分けるのではなく、画像全体を一回の推論で見て、Bounding Box、信頼度、クラスを同時に予測する。これが高速性の理由。

## Slide 13
YOLOが現場PoCで使いやすい理由
従来画像処理と比べて、ばらつきのある物体検出に強く、試作しやすい
13
比較観点
従来画像処理
YOLO
調整方法
閾値・照明・特徴量を人が調整
学習画像から特徴を学習
強い条件
固定カメラ・固定照明・決まった形
明るさ・角度・背景のばらつき
出力
領域・輪郭・重心・寸法
種類・位置・信頼度
注意点
条件変化で再調整が必要
教師データ・ライセンス・評価が必要
メリット① 高速
メリット② 複数物体
メリット③ 実装しやすい
Python / CLI / 学習済みモデル / 独自データ学習 / Edge展開
参考URL: https://docs.ultralytics.com/ | https://arxiv.org/abs/1506.02640
Notes: YOLOはばらつきがある条件で物体の種類と位置を同時に出せるため、PoCに向く。ただしデータ準備、評価、ライセンス、誤検出時の処理設計は必要。

## Slide 14
社内事例①：外観検査・欠品検出への適用
実際の写真・数値に差し替えて使える事例スライド
14
01
課題
!
・目視確認に時間がかかる ・判定にばらつきが出る
02
対象
・部品 ・欠品 ・キズ・汚れ
03
仕組み
・カメラ撮像 ・YOLO検出 ・OK/NG判定
04
効果
・見逃し低減 ・スピード向上 ・データ蓄積
カメラ＋YOLOによる判定イメージ
OK
欠品
キズ
差し替え欄：実際の対象・検出クラス・件数・効果指標
参考URL: https://docs.ultralytics.com/ | https://docs.opencv.org/
Notes: 社内事例1。外観検査や欠品検出を想定したテンプレート。実際の対象名、写真、検出結果、時間短縮率や見逃し低減などに差し替える。

## Slide 15
社内事例②：作業状態・安全確認への適用
現場カメラから作業状態を認識し、アラート・記録に活用する
15
01
課題
!
・作業確認の負荷が大きい ・異常の見落としがある
02
対象
・作業状態 ・配置 ・安全確認
03
効果
・ミス低減 ・可視化 ・トレーサビリティ向上
1
1. 現場の撮影
2
2. YOLOによる認識
3
3. アラート/記録
helmet
no_gloves
!
アラート：保護具未着用
差し替え欄：実際のアラート種別、検出画像、履歴、運用フロー
参考URL: https://docs.ultralytics.com/ | https://www.nvidia.com/en-us/industries/robotics/
Notes: 社内事例2。作業状態や安全確認を想定。人物、工具、保護具、立入エリアなどを検出し、アラートや履歴として残すと、可視化とトレーサビリティにつながる。

## Slide 16
まとめ：皆さんの現場に使えないか？
画像処理 × 物体検出 × Physical AI の入口を小さく試す
16
AI
見る
判断
動く
学習
応用候補
・目視検査の自動化 ・異常検知 ・個数カウント ・作業支援 ・安全監視
問いかけ
・繰り返し目視している作業はないか ・見逃したくない異常はないか ・画像を撮れば判断できそうな作業はないか ・まず小さくPoCできるテーマはないか
画像処理は、現場を数値化し、AIと装置制御につなぐ第一歩
参考URL: https://docs.opencv.org/ | https://docs.ultralytics.com/ | https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/
Notes: 締め。画像処理は現場を数値化する入口であり、AIや装置制御に接続する第一歩。身近な目視作業や異常検知からPoCを始める提案で終わる。