## Slide 1
画像処理の進化とフィジカルAI時代の役割
15分発表｜物体検出・前処理・YOLO・社内応用
1
今日の主題
画像処理は「画像を見る」技術ではなく、
画素値・配置から物理世界の状態を取り出す技術。
1
撮像
2
画素値・配置
3
物体抽出
4
現場制御
見る → 測る → 見つける → 判断・制御へ
この資料で整理すること
① 画像処理の種類は「世代」だけではなく、用途・処理内容で分類する
② ただし、PC・GPU・AI基盤の発展で歴史的な進化の波はある
③ 人が行う前処理は「画像加工」から「データ・3D/時間・座標整合」へ変化する
参考URL: https://www.phoxter.co.jp/useful/visual-inspection-algorithm | https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/
Notes: 主題はYOLOそのものではなく、画像処理が何を扱い、物体検出がどう変わったか。

## Slide 2
本日の流れ
15分で「画像処理の基礎 → 進化 → Physical AI → YOLO → 社内事例」までつなぐ
2
1
画像処理の種類
Phoxter整理を参考に、処理内容で分類
2
時代背景による進化
PC性能・GPU・大規模データ・Foundation Model
3
前処理の変化
人が設計する処理は何が減り、何が増えるか
4
Physical AI時代の方向
2D検出・3D幾何・センサ融合・世界モデル
5
YOLOと社内事例
使いやすい物体検出の実例として紹介
AI
Camera → AI認識 → 現場活用
今日のゴール
「古い処理が消える」のではなく、
用途に応じて併用され、上位AIに統合されることを理解する
参考URL: https://www.phoxter.co.jp/useful/visual-inspection-algorithm | https://docs.ultralytics.com/

## Slide 3
画像処理の種類：世代だけでなく「方式」で分類する
二値化・エッジ・AIは置き換え関係ではなく、現場では今も併用される
3
A
基本処理
ノイズ除去 / 平滑化 / 輝度補正
二値化 / エッジ抽出 / 膨張・収縮
B
抽出・計測
ラベリング / 輪郭抽出
面積 / 重心 / 長さ / 角度 / 個数
C
認識・判定
テンプレート / 特徴量 / SVM
CNN / YOLO / セグメンテーション
分類のポイント
分類軸
見る情報
代表処理
人が主に決めること
画素値ベース
明るさ・色
二値化 / 色抽出
照明・閾値・ROI
形状・幾何ベース
輪郭・線・円
エッジ / Hough / 輪郭
フィルタ・形状条件
パターン/特徴量
局所特徴・勾配
Template / SIFT / HOG
特徴量と分類器
学習ベース
画像中の統計パターン
CNN / YOLO / SAM
データ・ラベル・評価基準
発表での扱い
歴史説明として「時代の波」は使う。ただし技術分類としては、Phoxter記事のように処理内容・用途で整理する方が正確。
参考URL: https://www.phoxter.co.jp/useful/visual-inspection-algorithm

## Slide 4
時代背景で見た画像処理の進化
技術は「消える」のではなく、計算資源・データ・ハードウェアの発展で役割が広がった
4
1980〜1990s
ルールベース
専用装置・固定環境
二値化 / エッジ / 輪郭
人が閾値・照明・条件を設計
2000s
PC性能向上＋機械学習
特徴量＋SVM
SIFT/HOG/Template
人が特徴量と分類器を設計
2012〜
GPU＋大規模データ＋CNN
AlexNet以降、特徴抽出を学習
Faster R-CNN / SSD / YOLO
人はデータ・ラベルを設計
2020s〜
Foundation/3D/Physical AI
SAM / Open-vocab / 3D Vision
VLA / World Model
人は座標整合・タスク設計へ
重要な補足
「2012年以降＝全部AI」ではない。現場では、ルールベース＋AI＋3D計測が対象・コスト・説明性に応じて併用される。
参考URL: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/01-introduction/introduction.html | https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks

## Slide 5
人が行う前処理はどう変わったか
「画像を加工して物体を見つける」から「データ・物理空間を整える」へ
5
方式
人が行う主な前処理
AI/アルゴリズム側で吸収される処理
次世代で残るか
二値化・ルール
照明設計、ROI、平滑化、閾値、膨張/収縮、面積条件
少ない。検出ロジックは人が作る
残る：高速・安価・説明可能
特徴量＋ML
画像正規化、特徴量選定、SIFT/HOG、Window設計、分類器設定
分類境界は学習するが特徴量は人が設計
一部残る：説明性・少データ用途
CNN/Two-stage
Resize/Normalize、アノテーション、Augmentation、候補領域の設計/調整
特徴抽出、一部の候補生成
高度用途で残る
YOLO/SSD
Resize/Letterbox、BBoxラベル、学習データの偏り対策
特徴抽出＋位置/種類推定
残る：実装容易・高速
DETR/End-to-End
Resize/Normalize、教師データ、評価基準
Anchor/Proposal/NMSの一部を吸収
増える：NMS-free方向
Physical AI
カメラ校正、Depth整合、LiDAR外部標定、時刻同期、座標系統一
認識〜予測〜行動をモデル化
増える：物理空間の前処理
結論
前処理はなくならない。人の作業は「閾値・特徴量づくり」から「データ設計・3D座標整合・センサ同期」に移る。
参考URL: https://www.phoxter.co.jp/useful/visual-inspection-algorithm | https://docs.ultralytics.com/guides/end2end-detection

## Slide 6
ルールベース物体抽出：今でも主流の基本形
画素値の配置から物体を抽出し、面積・重心・寸法などを計測する
6
元画像
RGB / 輝度
前処理
平滑化・補正
二値化
閾値で白黒化
形態処理
膨張・収縮
輪郭/Blob
物体抽出
計測・判定
面積・重心・個数
人が調整する主な前処理
照明・背景
ROI
閾値
ノイズ除去
面積/形状条件
強み
高速・安定・説明可能。固定カメラ・固定照明・固定対象の検査では今後も有効。
弱み
照明・背景・姿勢が変わると、閾値や条件の再調整が必要。未知パターンには弱い。
参考URL: https://www.phoxter.co.jp/useful/visual-inspection-algorithm | https://docs.opencv.org/

## Slide 7
PC・GPU・データが画像処理を変えた
「人が特徴を設計」から「モデルが特徴を学習」へ変わった背景
7
1
2000年代：PC性能向上
大量画像の処理・保存が容易に
SIFT/HOG＋SVMなどの機械学習が実用化
前処理：特徴量・Window・分類器を人が設計
2
2012年：ImageNet/AlexNet
大規模データ＋GPU実装でCNNが飛躍
特徴抽出をネットワークが学習
前処理：主にResize/Normalize＋教師データ
3
2020年代：Edge/基盤モデル
SAM・Open-vocabulary・3D Geometry
少量データ・テキスト指示・動画/3Dへ拡張
前処理：座標・同期・データ管理が重要
技術進化の意味
変化前
変化後
画像を人が加工して、物体らしさを強調する
モデルが画像から特徴を学び、物体らしさを内部表現する
前処理＝閾値・特徴量・候補領域の設計
前処理＝データ・座標・センサ・運用条件の設計
参考URL: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/01-introduction/introduction.html | https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks

## Slide 8
進化の方向：2D認識＋3D幾何＋センサ融合へ
Physical AIでは、画像中の物体だけでなく、物理世界の状態を作ることが重要になる
8
方向
代表技術
何ができるか
人が整える前処理
2D認識
YOLO / CNN / SAM
物体・欠陥・領域を認識
Resize・ラベル設計
動画・追跡
Tracking / Video Segmentation
動き・状態変化・遮蔽を扱う
時系列データ・フレーム同期
3D幾何
Depth / Stereo / VGGT / DUSt3R
距離・姿勢・点群・空間形状
カメラ校正・3D座標変換
センサ融合
Camera + LiDAR + Robot Pose
共通座標系で世界状態を作る
外部標定・時刻同期
世界モデル/VLA
Cosmos / Gemini Robotics / GR00T
予測・計画・行動へ接続
タスク設計・安全制約
まとめ
「物体検出だけ」から、「2D検出を入口に3D・時間・センサ情報を統合し、行動へつなぐ知覚スタック」へ。
参考URL: https://ai.meta.com/research/sam2/ | https://vgg-t.github.io/ | https://www.nvidia.com/en-us/ai/cosmos/ | https://deepmind.google/models/gemini-robotics/

## Slide 9
進化方向と注目企業・組織
公開情報ベースの「最先端候補」。日本企業は製造現場・ロボット・センサで強みがある
9
L1 2D/AI外観検査
KEYENCE / OMRON / Cognex / Phoxter
ルール＋AI検査、少量画像学習、現場導入性
L2 3D計測・画像センサ
KEYENCE / Sony Semiconductor / Canon / Nikon
Depth・3D計測・高性能センサ・光学
L3 ロボット/装置制御
FANUC / Yaskawa / Mitsubishi Electric / Kawasaki / DENSO WAVE / Mujin
ロボット本体、制御、物流/製造の自動化
L4 Edge AI・統合基盤
NVIDIA / Renesas / Sony / PFN / TIER IV
Edge GPU/AI、組込み、ロボット基盤
L5 Foundation/Physical AI
NVIDIA / Google DeepMind / Meta / Noetra / PFN / AIST
世界モデル、VLA、マルチモーダル基盤モデル
注意
「最先端」は用途で変わる。検査はKEYENCE/OMRON/Cognex、Physical AI基盤はNVIDIA/Google/Noetra、ロボット実装はFANUC/Yaskawa/Mujin等が注目。
参考URL: https://www.keyence.com/products/vision/vision-sys/vs/ | https://industrial.omron.eu/en/news-discover/news/omron-enhances-fh-vision-system-with-improved-ai-features | https://www.cognex.com/en/products/ai-based-machine-vision-tools | https://www.nec.com/en/press/202607/global_20260716_01.html

## Slide 10
Physical AIでは「画像処理」はどこに入るか
画像処理は単独アプリではなく、知覚スタックの一部として上位AIに接続される
10
L1
画像取得/前処理
補正・照明・ROI・ノイズ除去
L2
2D認識
物体検出・欠陥検出・セグメンテーション
L3
3D/時間
Depth・姿勢・点群・追跡
L4
センサ融合
LiDAR・Robot Pose・Force・時刻同期
L5
World State
世界状態・予測・行動計画
人の作業
L1:画像条件調整
L2:教師データ
L3:校正
L4:同期/座標
L5:タスク設計
結論
従来画像処理は残り、2D認識・3D幾何・センサ融合に接続されてPhysical AIの入口になる。
参考URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/ | https://www.nvidia.com/en-us/ai/cosmos/

## Slide 11
YOLOの位置づけ：使いやすい2D物体検出
Physical AIそのものではないが、物体認識の実用入口として扱いやすい
11
従来ルールベース
人が見つけ方を設計
閾値、エッジ、輪郭、面積条件
明るさや背景が変わると調整が必要
YOLO
AIが特徴を学習
BBoxラベル付き画像から
「何がどこにあるか」を直接学ぶ
次世代
Open-vocab / 3D / VLA
テキスト指示・3D姿勢・動画・行動へ拡張
YOLOはL2認識部として残る
項目
ルールベース
YOLO
前処理
照明・閾値・形状条件の設計が重要
Resize/Normalize＋学習データが重要
強み
高速・説明可能・少データ
変動に比較的強い・複数物体を同時検出
弱み
条件変化に弱い
学習データ品質・アノテーションに依存
参考URL: https://arxiv.org/abs/1506.02640 | https://docs.ultralytics.com/

## Slide 12
YOLOの原理：1回の推論で位置と種類を出す
Two-stage型と異なり、画像全体から直接Bounding Boxとクラスを推定する
12
入力画像
RGB画像
CNN特徴抽出
特徴を自動学習
BBox＋Class
x,y,w,h
confidence
NMS/End-to-End
重複除去
近年はNMS-freeへ
検出結果
gear 0.95
bolt 0.88
YOLOの良さ
・複数物体の位置と種類を同時に取得
・リアルタイム処理に向く
・Python/CLIで試しやすく、社内PoCに向く
発表での扱い
YOLOはPhysical AIの説明ではなく、
「従来画像処理からAI物体検出へ変わった実用例」として紹介する
参考URL: https://arxiv.org/abs/1506.02640 | https://docs.ultralytics.com/

## Slide 13
社内事例①：外観検査への応用
ルールベースで難しいばらつきを、YOLOで検出対象として学習する
13
01
課題
目視確認に時間
判定にばらつき
02
対象
部品 / 欠品 / キズ
外観異常
03
前処理
画像収集
BBoxアノテーション
明暗・角度差のデータ
04
効果
見逃し低減 / 速度向上 / データ蓄積
カメラ → YOLO → OK/NG判定
AI
OK
欠品
キズ
差し替え欄
ここに御社の実画像・検出結果・定量値（検出率、処理時間、NG率推移など）を追加
参考URL: https://docs.ultralytics.com/ | https://www.keyence.com/products/vision/vision-sys/vs/

## Slide 14
社内事例②：作業状態・安全確認への応用
現場カメラの画像から、人・工具・状態を認識し、記録・アラートにつなげる
14
01
課題
作業確認の負荷
異常見落とし
02
対象
作業状態 / 配置
保護具 / 工具放置
03
前処理
撮影位置の固定
クラス定義
時刻・ライン情報付与
04
効果
ミス低減
可視化 / トレーサビリティ
1. 現場の撮影
2. YOLO認識
3. アラート/記録
人・工具・棚
作業エリア
worker
helmet
tool_box
no_gloves
アラート
履歴
グラフ
一覧
差し替え欄
実際の検出対象、アラート条件、記録項目、検出履歴を追記
参考URL: https://docs.ultralytics.com/ | https://www.nvidia.com/en-us/industries/robotics/

## Slide 15
まとめ：画像処理は「前処理の設計」から「世界状態の設計」へ
物体検出の進化を、現場で使える技術として捉える
15
1
分類
画像処理は世代だけでなく、二値化・エッジ・計測・認識などの方式で分類する
2
時代変化
PC性能、GPU、データ、基盤モデルにより「人の設計範囲」が変化した
3
前処理
閾値・特徴量設計は減るが、データ設計・校正・同期・座標整合が重要になる
4
Physical AI
2D検出は残り、3D/時間/センサ融合/世界モデルに接続される
5
YOLO
社内PoCしやすい物体検出として、実例紹介に適している
画像処理 × 物体検出 × Physical AIで、現場を「見える化」から「動ける化」へ
参考URL: https://www.phoxter.co.jp/useful/visual-inspection-algorithm | https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/

## Slide 16
参考URL一覧
発表内容の根拠・追加調査に使える主要リンク
16
画像処理/検査アルゴリズム
Phoxter｜画像処理アルゴリズムの基礎から応用まで
https://www.phoxter.co.jp/useful/visual-inspection-algorithm
GPUとDLの背景
NVIDIA CUDA Programming Guide / AlexNet NIPS 2012
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/01-introduction/introduction.html
YOLO
YOLO論文 / Ultralytics Docs
https://arxiv.org/abs/1506.02640 / https://docs.ultralytics.com/
検査AI企業
KEYENCE VS / OMRON FH AI / Cognex AI Machine Vision
https://www.keyence.com/products/vision/vision-sys/vs/
Physical AI
NVIDIA Physical AI / Cosmos / Isaac GR00T
https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/
日本の基盤モデル
Noetra / NECプレスリリース
https://www.nec.com/en/press/202607/global_20260716_01.html
ロボティクス基盤
Google DeepMind Gemini Robotics
https://deepmind.google/models/gemini-robotics/
補足：公開情報ベースの整理です。製品採用時は、実環境評価・ライセンス・保守体制を別途確認してください。
参考URL: https://www.phoxter.co.jp/useful/visual-inspection-algorithm